## Slide 1: 综合实验一 ：流水灯设计
1、实验目的
  （1）理解流水灯的原理；
  （2）掌握灵活运用Verilog HDL语言进行各种描述与建模的技巧和方法。

## Slide 2: 综合实验一 ：流水灯设计
2、实验内容与原理
  设计一个流水灯。
  系统输入：一个开关表示亮着的灯的移动方向；一个按键，按下一次亮着的LED灯移动一次。
  系统输出：32位LED灯，其中同一时间只会亮一个灯。

## Slide 3: 综合实验一 ：流水灯设计
2、实验内容与原理
  系统的运行规则是：
  （1）开关打到值为1时（上），亮着的LED灯移动方向为向左。反之则方向为右。
  （2）当按下按键时，LED灯进行一次移动。

## Slide 4: 综合实验一 ：流水灯设计
2、实验内容与原理
  设计提示：
  （1）系统可设计成由顶层模块、流水灯控制模块2个模块组成。
  （2）亮着的LED灯的所在位可以用[4:0]cnt来表示，这样的好处是到边界会自动回到另一端。
  （3）请注意阻塞赋值和非阻塞赋值问题
  （4）为了方便操作，开关约束T3（标准模板上为sw[31]，最右边的开关），按键约束R4（按键中左上角的那个）